高压电网中控控制器

使

用

说

明

书

一、概述

上海保驰信息技术有限公司研发生产的高压电网中控主机是采用ARM架构，Cortex-M3芯片，运行UC-OSII操作系统，双核处理。具有体积小，功能多，性能稳定，接口简单，使用安全、方便等特点。

本控制终端同时还可以兼容张力围栏、高压电网、电子围栏、地址模块（可以接入其他的开关量输出的报警设备）等周界防盗报警设备。

接口与功能：

●可以设置成前端控制器和后端联动控制器2种模式；

●自带网口，无需外接转换器，直接接入局域网进行联机管理；

●可外接打印机，打印报警信息；

●具有自动定时布撤防功能，自动布撤防的时间以及防区状态可以自由设定,能够智能自动的对防区进行布撤防控制；

●具有市电断电和恢复提示功能，能够及时的提醒用户各个主机的电源状态；

●具有通信失败报警功能，能够及时的提示用户各个脉冲主机与控制室之间的通信线路故障；

●可以通过RS485总线对多达96个防区进行全面控制；

●可以对全部或部分防区进行关闭、布防、撤防，各个防区高低压转换功能；

●对电压可调的脉冲主机，可以设置该主机的脉冲输出电压值；

●对脉冲周期可调的脉冲主机，可以设置该主机的脉冲周期值；

●可以自动记录最新的255条报警信息，报警信息详细明了（包括报警防区号，类别（短路、断路、防拆、触网、通信失败），报警时间）；

●有报警时，会自动的突出显示正在报警的信息；

●轮巡一周的时间短，可以快速的反映防区状态以及报警信息；

●可以对各个防区的围栏主机进行报警复位；

●可以任意设定围栏主机的防区号；

●可以设定整个系统的时间；

●可以实时显示已经打开的防区的状态信息（包括防区输出的实际电压值或者防区的报警状态）；

●具有通用的开关量报警输出功能以及12伏报警输出电压；

●智能关闭液晶背光，更节能省电；

●界面友好，人性化操作；

●具有密码登录功能，安全可靠，同时还可以对密码进行修改；

●具有权限管理功能，不同的用户可以设置不同的管理权限；

●具备一键报警功能

二、技术参数

2.1工作电源： DC12V / 1A

2.2主板功耗： ＜5W

2.3使用环境温度：工业级（-20℃~65℃）

2.4通信接口：

（1）网口通信，10M/100M自适应；

（2）RS485通信接口；

（3）通用的开关量报警输出接口,12V报警输出；

（4）打印机接口（将报警信息输出到打印机）；

2.5.显示方式： 4.3寸真彩色LCD显示

2.6 人机交互：电阻屏输入

三、操作规程

3.1 登陆界面

出厂默认，用户名：8888     密码：123456

点击‘登陆’即可进入。

3.2配置菜单

- 返回

通过点击右上角的返回按钮，可以返回上一级菜单。

-系统配置

针对系统参数的配置，主要包括网络信息、系统时间、密码权限、类型设置。

-参数配置

针对防区设备的具体参数配置。

-报警信息

查看访求报警信息。

-防区操作

针对防区的一些操作，包括添加/删除/布防/撤防/ID更换/防区状态查询。

-报警复位

复位当前报警

3.3系统配置

-网络信息

通过输入IP来修改本控制器的IP地址，根据实际情况进行修改，请注意，不要和网络上其他的IP地址想冲突。

-系统时间

修改当前控制器的系统时间，如果联机状态下，可以由上位机软件自行校对时间。

-密码操作

修改密码。

-类型设置

选择本控制器的类型：联动器/主控器。

主控器是指网络控制控制终端作为控制主机用，用来连接管理电子围栏主机、张力围栏、高压电网或者其他报警设备。

联动器是指网络控制终端作为联动设备使用，用来连接总线联动器，将前端报警信息通过网络终端转发给总线联动器，进行联动报警。

3.4参数配置

-报警输出时间

通过输入此参数来控制报警输出的时间，指的是网络控制终端输出开关量的时间。单位：分钟，默认1分钟。

-报警灵敏度

通过设置此参数，来配置防区设备的报警灵敏度等级，数值越小，报警速度就越快，最快为1。

-高压电网

此功能只针对高压电网主机：通过设置此参数，来配置防区设备的高压电压值。

-脉冲周期

此功能只针对脉冲电子围栏主机：通过设置此参数，来配置防区设备的脉冲周期值。

-脉冲电压

此功能只针对脉冲电子围栏主机：通过设置此参数，来配置防区设备的脉冲电压值。

-线制数设置

此功能只针对张力电子围栏主机：通过设置此参数，来配置防区设备的线制数值。

-松弛阀值

此功能只针对张力电子围栏主机：通过设置此参数，来配置防区设备的松弛阀值。

-拉紧阀值

此功能只针对张力电子围栏主机：通过设置此参数，来配置防区设备的拉紧阀值。

3.5报警信息查询

实时显示当前防区的报警信息，最多能看到255条记录，采用循环覆盖的方式。

-上一页

查看上一页的报警信息。

-下一页

查看下一页的报警信息。

-打印

当有配置打印机，那么可以点击‘打印’，打印出所有的报警信息。

-下一页

查看下一页的报警信息。

-退出

退出报警信息查看。

3.6防区操作

-添加/删除

通过输入防区的ID号，选择‘添加’或者‘删除’，来完成防区的添加/删除

-布防/撤防

通过选择‘布防’/‘撤防’完成对所有防区的布防/撤防

-ID更换

通过输入原防区ID号，以及想要更改的ID好，点击‘确认’，完成防区ID更换。

-防区状态

通过点击此菜单，可以查看当前防区的状态。

3.7报警复位

通过点击此菜单，可以消除当前防区设备报警。

四、接口定义

正面如下图：

紧急按钮：按下时，中控机控制管理的所以防区都触发报警信号。

按键：三个按键为快速设置按键（布防、撤防、报警复位），可以进行一键布、撤防，报警复位操作。

开关：控制打开、关闭中控机工作。

背面接口：

网口：接网线直接接入局域网。

电源输入口：接220V交流电源。

开关量输出：常开常闭输出。

警号输出：报警输出12伏直流电压。

RS485接口：485+，485-，与外接设备的485信号对应连接。

打印机接口：连接针式打印机，用来打印报警信息。打印机必须使用本公司所出售的打印机设备。